Министерство общего и профессионального образования Свердловской области

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»

Вопросы для подготовки к первому этапу

Итогового междисциплинарного экзамена

специальности 190605

по дисциплинам:

1. Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов.

2. Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов.

3. Дорожные машины.

4. Автомобили и тракторы.

5. Экономика отрасли.

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

7. Охрана труда.

8. Материаловедение.

9. Эксплуатационные материалы.

10. Метрология, стандартизация и сертификация.

11. Правила и безопасность дорожного движения.

12. Основы строительства, технологии, эксплуатации и содержания  АД.

Рассмотрены и утверждены на заседании ЦК 190605

Протокол № 3 от 14 ноября 2011 года.

Председатель ЦК 190605:                     Бабаринов В.И.

«Техническая эксплуатация дорожных машин, автомобилей и тракторов».

1. Какой вид изнашивания не входит в группу механического изнашивания.

2. Укажите на графике зону прогрессирующего изнашивания и обкатки.

3. Какой фактор не влияет на коррозийно-механическое изнашивание.

4. Какой фактор не влияет на молекулярно-механическое изнашивание.

5. К какому виду оборудования относятся осмотровые канавы.

6. Главный недостаток осмотровых канав по сравнению с подъемниками.

7. Шаг марша лестницы осмотровой канавы, предусматриваемый техникой безопасности.

8. Главный признак, по которому отличаются полуэстакады от эстакады.

9. Герметичность, каких частей систем двигателя лучше проверять без его пуска.

10. Чем необходимо пользоваться при контрольном замере расхода топлива

11. Чем целесообразнее пользоваться при прослушивании двигателя.

12. Какая из неисправностей КШМ ДВС вызывает повышенный расход топлива.

13. Укажите основную причину повышенного давления в системе смазки.

14. Укажите максимально допустимую разницу между показаниями компрессометра в отдельных цилиндрах ДВС:

а) карбюраторного;

б) дизельного.

15. Укажите правильное положение поршня при регулировке теплового зазора клапанов.

16. О чем свидетельствует повышение компрессии при повторном измерении после заливки масла в цилиндры.

17. Укажите интервал максимально  допустимой разницы показаний прибора К-69 при измерении  утечки воздуха, когда поршень находится в конце и в начале такта сжатия.

18. Укажите, каким способом нельзя устранить повышенный  расход масла.

19. Укажите, когда рекомендуется проводить проверку термостата.

20. Каким образом производится натяжение ремня привода водяного насоса на двигателе ЯМЗ-236.

21. Какой из указанных факторов не влияет на работу фильтра центробежной очистки масла.

22. Укажите жидкость, которой не рекомендуется промывать систему смазки двигателя.

23. Укажите, какая работа выполняется при ЕО по уходу за фильтром грубой очистки.

24. Каким способом нельзя производить очистку калиброванного отверстия жиклеров.

25. Как разрешается очищать фильтрующий элемент фильтра-отстойника.

26. Какой фактор не влияет на понижение производительности бензонасоса.

27. Последовательность операций слива отстоя и снятия фильтрующего элемента топливного фильтра-отстойника автомобиля ЗИЛ-431410.

28. Необходимые условия для начала регулировки карбюратора.

29. Какой показатель работы топливного насоса высокого давления не проверяется на стенде КИ – 921М (СДТА-1).

30. Какая работа выполняется только при ТО-2 по обслуживанию топливных фильтров.

31. Каким прибором определяется угол начала подачи топлива на стенде ДД 10 – 01, если ТНВД имеет очень большой ресурс работы.

32. Что произойдет с моментом начала подачи топлива, если регулировочный болт толкателя:

а) ввертывать;

б) вывертывать.

33. Какое влияние на работу ДВС оказывает засорение воздушного фильтра.

34. Какой из указанных винтов используется при  регулировке двигателя ЯМЗ-236 на минимальные обороты холостого хода.

35. Указать допустимый предел времени падения давления топлива с 23МПа до 21 МПа при проверке форсунки на герметичность.

36. Какой узел топливной системы  проверяется максиметром.

37. Для каких видов контроля применяется моментоскоп.

38. Какой признак не характеризует неисправность карданной передачи.

39. В каком из ответов дана правильная последовательность операций:

а) при малом свободном ходе педали сцепления;

б) при большом свободном ходе педали сцепления.

40. Какая из неисправностей не приводит к неполному  выключению сцепления.

41. Какое усилие прилагается к рулевому колесу при определении люфта с помощью люфтомера-динамометра К – 402.

42. Каким действием определяется люфт в зацеплении червяка с роликом в рулевом механизме.

43. Какой наибольший люфт рулевого колеса допускается по требованиям безопасности для дорожных машин.

44. Наличие каких неисправностей автомобиля не вызывает увеличения люфта рулевого колеса.

45. Каковы последствия увеличения свободного хода рулевого колеса.

46. Какая неисправность ножного тормоза отражается на увеличении тормозного пути автомобилей ГАЗ – 3307.

47. Укажите причину, по которой тормозная система с гидравлическим приводом может не растормаживать.

48. Укажите правильную последовательность операций при регулировке тормозных механизмов автомобилей ГАЗ-3307.

49. При каком падении давления за 1 час тормозной привод автомобиля ЗИЛ-431410 считается неисправным.

50. В каком ответе приведены правильно все углы установки передних колес, которые регулируются у грузовых автомобилей.

51. Укажите правильный интервал количества оборотов, на  которые отворачивают регулировочную гайку подшипников ступиц передних колес после того, как ее затянули до тугого вращения колеса (при регулировке подшипников).

52. Чем смазываются листы рессор.

53. Как проверяется осевой люфт подшипников ступиц колес.

54. Как уменьшить схождение передних колес у автогрейдера ДЗ-122А.

55. Какие виды работ не производятся при ежедневном обслуживании.

56. Какой тип осмотровых канав наиболее распространен в дорожных организациях.

57. Какие краны не подлежат регистрации в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.

58. Какие виды ТО и ремонта регламентируют «Указания о ТО и ремонте строительных машин».

59. Какие виды ТО и ремонта регламентирует «Положение о ТО и ремонте подвижного состава автотранспорта».

60. Какой метод ТО дорожных машин предпочтительно выбирать для мастерской дорожной организации.

61. Перечислите типы передвижных мастерских для ТО и ремонта дорожных машин.

62. Какой метод текущего ремонта дорожных машин предпочтительно выбирать для дорожных организаций.

63. Какие признаки работы двигателя на переобогащенной смеси.

64. О какой неисправности свидетельствует быстрое падение напряжения АКБ под нагрузкой.

65. Чем измеряется зазор между электродами свечей зажигания.

66. Чем регулируется величина зазора между контактами прерывателя магнето.

67. Как проверяется натяжение гусеничной ленты у трактора Т – 170.

68. Укажите нормальную температуру рабочей жидкости в гидроприводе.

69. Где должны быть поставлены на учет автокраны.

70. Какие машины должны пройти обкатку.

71. Что необходимо выполнить после обкатки машины.

72. Перечислите способы транспортирования машин.

73. Что проверяется при переправе через реку вброд.

74. Что проверяется при переправе через реку по льду.

75. Из чего делают растяжки.

76. В какие сроки проводится полное плановое техническое освидетельствование кранов.

77. Цель статического испытания грузоподъёмного крана.

78. Какой груз поднимается при статическом испытании крана.

79. Время выдержки груза в поднятом положении при статическом испытании крана.

80. Цель динамического испытания грузоподъемного крана.

81. Какой груз поднимается при динамическом испытании крана.

82. По каким признакам выбраковывается стальной канат крана.

83. Укажите цель продувки котла.

84. Что делать, если произошел упуск воды из котла.

85. Как отражается на работе ДВС повышенный износ подшипников коленчатого вала.

86. При каком ТО проводится проверка и регулировка тепловых зазоров в ГРМ.

87. Почему нельзя проворачивать коленчатый вал стартером при регулировке тепловых зазоров в ГРМ.

88. Как контролируется герметичность цилиндра ДВС.

89. Как надо правильно продувать фильтрующий элемент воздушного фильтра, чтобы не разорвать картон.

90. Какой вид работ не входит в ТО.

«Ремонт дорожных машин, автомобилей и тракторов».

1. На что указывают факторы снижение производительности, уменьшение скорости движения, уменьшение тягового усилия, мощности двигателя, увеличение расхода ТСМ, ухудшение условий безопасности работы.

2. К какой организационной форме относится проведение ТО через нормативные периоды эксплуатации, а ремонт выполняется по потребности.

3. Что оказывает влияние на сокращение срока, качество и себестоимость ремонта.

4. Какие методы ремонта могут применяться в дорожных организациях.

5. Какие методы ремонта могут применяться в ремонтном производстве.

6. К какому методу относится ремонт с заменой неисправного агрегата на новый или заранее отремонтированный агрегат.

7. К какому методу относится ремонт, при котором машину конструктивно расчленяют на определенное количество  ремонтных единиц, состоящих из нескольких узлов и деталей.

8. К какому методу относится ремонт, выполняемый одной бригадой на одном рабочем месте.

9. К какому методу относится ремонт, при котором техпроцесс состоит из ряда операций, строго согласованных по времени.

10. Где производят ремонт сложных машин и агрегатов, изготавливают запчасти и полуфабрикаты.

11. Где производят ТР сложных машин, КР простых и сложных машин, сменного комплекта, агрегатов, изготавливают поковки и металлоконструкции.

12. В каком состоянии должны быть машины сдаваемые в КР.

13. На что влияет применение при ремонте подъемно-транспортных средств, стендов, прессов, съемников и других приспособлений.

14. На что влияет чистка и мойка деталей при КР.

15. Главный фактор, влияющий на выбор способа мойки и чистки деталей.

16. Что собой представляют углеродистые отложения.

17. На что влияет отложение накипи на стенках системы охлаждения.

18. В каких случаях применяют при мойке препараты МЛ-51 и МС-6.

19. В каких случаях применяют при мойке препараты МЛ-52 и МС-8.

20. В каких случаях применяют при мойке препараты Лабамид-101 и Лабамид-203.

21. Основная цель контроля и сортировки деталей.

22. На основании каких данных производится контроль и сортировка деталей.

23. Кем составляются технические условия на ремонт машин.

24. Каким документом оформляются результаты контроля и сортировки деталей.

25. Какие методы применяют для выявления скрытых дефектов деталей.

26. С помощью чего обнаруживаются потоки концентрации магнитного поля при магнитном методе выявления скрытых дефектов деталей.

27. Каким методом дефектоскопии можно выявить скрытые трещины в бронзовых деталях.

28. Каким методом можно обнаружить трещины в блоке цилиндров двигателя.

29. Какая часть техпроцесса включает предварительный подбор деталей по размерам, массе и другим параметрам, а также выполнение определенных слесарно-подгоночных операций.

30. Какая часть техпроцесса представляет собой совокупность операций по соединению готовых деталей в определенной последовательности для агрегатов, полностью соответствующих техническим требованиям.

31. Для каких соединений применяется динамометрическое приспособление при сборке.

32. От чего зависит нормальная работа зубчатых колес после сборки.

33.  Каким образом проверяются зубчатые соединения во время сборки.

34. Как должны соединяться при сборке кольца подшипников качения с деталями.

35. Каким способом соединяются кольца подшипников качения при посадке с натягом.

36. Какие дефекты сборки и изготовления деталей, цепных и ременных передач приводят к их вибрации и появлению дополнительных усилий.

37. Как проверяется и какая величина допускаемого провисания ременных и цепных передач после сборки.

38. К чему приводят нарушение размеров, остаточные деформации после термической обработки, неоднородность строения материала деталей и неточная сборка.

39. Каким способом производится устранение неоднородности строения материала детали.

40. Какие детали подвергаются статической балансировке.

41. Какой балансировке подвергаются детали большой длины, но малого диаметра.

42. Можно ли производить балансировку коленчатого вала при собранном двигателе.

43. Как осуществляется балансировка коленчатого вала двигателя.

44. При каком тех.процессе происходит притирка деталей, производятся проверка качества ремонта и снятие технических характеристик.

45. При какой операции производится предварительная приработка деталей, проверка масляной системы, а также состояние узлов и ответственных деталей.

46. При какой операции производится регулировка клапанов, топливной системы, выявление дефектов.

47. При какой операции производится выявление качества ремонта, правильность регулировок механизмов, определяется мощность, часовой и удельный расход топлива.

48. При какой операции производится осмотр состояния рабочих поверхностей цилиндров, шатунных и коренных шеек и их подшипников.

49. Какому испытанию подвергается машина после сборки.

50. Какие действия предпринимаются при обнаружении заказчиком дефектов на отремонтированной машине.

51. Какой вид операции при окрашивании служит надежной защитой деталей от коррозии.

52. С какой целью производится окраска деталей в электрическом поле.

53. Какая сушка лакокрасочного покрытия дает хорошее качество.

54. Возможно, ли отремонтировать один и тот же дефект различными способами ремонта деталей.

55. Как называется ремонт, при котором одну деталь в сопряжении подвергают механической обработке до нового размера, а другую заменяют новой или отремонтированной.

56. Как называется способ ремонта, при котором дефектную часть детали механически обрабатывают до определенного размера или удаляют, после применяют неподвижную посадку, а с ней соединяют новую деталь, которую обрабатывают под номинальный или ремонтный размер.

57. Как называется способ ремонта, при котором соединение тел или трещин происходит расплавленным металлом или сплавом, при охлаждении образуя прочную связь.

58. Как называется способ ремонта, при котором на подготовленную поверхность детали производится электролитическое отложение металла.

59. Как называется способ ремонта, при котором получают неразъемные соединения посредством межатомных связей, местного или общего нагрева, пластического деформирования за счет источника энергии и присадочного материала.

60. Как называется способ ремонта, при котором на подготовленные поверхности детали расплавленный металл напыляется сжатым воздухом или инертным газом.

61. Как называется способ ремонта, при котором восстановление размеров посадочных мест производится пластической деформацией поверхностных слоев детали при ее электроконтактном нагреве.

62. Как называется способ ремонта, при котором соединение деталей из разного материала и наращивание изношенных поверхностей производится искусственным материалом.

63. Как называется способ ремонта, при котором на изношенную поверхность детали производится электродуговое наращивание металла.

64. Чем определяется количество категорийных ремонтных размеров.

65. Чем определяется новый ремонтный размер ремонтируемой детали.

66. Когда применяется сварка и наплавка пучковыми электродами и трехфазной дугой.

67. От чего зависит выбор электрода.

68. Какие части электрода оказывают воздействие на устойчивое горение дуги, раскисление шва, добавка легирующих материалов в шов, предохранение шва от резкого охлаждения, устранения воздействия воздуха на сварочный процесс.

69. Для чего применяют трубчатые электроды при ремонте.

70. В каком случае при сварке постоянным током прямую полярность меняют на обратную.

71. Для каких деталей применяется наплавка под слоем флюса.

72. Какой вид наплавки может производиться в жидкой среде, защитных газах, под флюсом и других средах.

73. Какой вид наплавки может наплавлять детали диаметром свыше 8 мм.

74. Вибродуговая наплавка производится при напряжении 12...15в. За счет чего удается такая наплавка.

75. При наплавке в среде защитных газов используются инертные газы аргон, гелий. Для каких металлов.

76. Какой газ применяют для сварки и наплавки меди и ее сплавов.

77. Выберите защитный газ для ремонта кабины, оперения, устранения трещин и отверстий в стальных деталях, заварка трещин в деталях из серого чугуна.

78. Выберите самый экономичный вид сварки и наплавки.

79. По каким признакам припои называются мягкими и твердыми.

80. Выберите способ ремонта для радиаторов, баков, трубопроводов, деталей электрооборудования.

81. При каком виде пластической деформации увеличивается наружный или уменьшается внутренний диаметр при уменьшении длины.

82. Для какого вида пластической деформации характерно совпадение направления действующей силы с направлением требуемой деформации.

83. Какие хромовые покрытия применяются для деталей, работающих в условиях высоких нагрузок и граничного трения.

84. Назовите, какой клей применяется для приклеивания фрикционных накладок.

85. Из каких основных компонентов состоит эпоксидная композиция.

86. К какому из способов восстановления можно отнести электромеханическую обработку деталей.

87. какое физическое явление используется при ремонте деталей электроискровым наращиванием.

88. Каким способом ремонтируют незначительный прогиб вала (менее 0,5 мм).

89. Выбрать способ восстановления вала с износом более 2 мм.

90. Выбрать перспективный способ восстановления коленчатого вала.

«Дорожные машины».

1. В каком случае поворачивается поворотная букса перфоратора.

2. Назначение замыкающей тяги щековых дробилок.

3. Для чего колосниковая решетка  перед щековой дробилкой ПДСУ

СМД – 126/127.

4. Назначение компенсатора неповоротного отвала бульдозера ДЗ – 171.1.

5. Какой гидроаппарат установлен между ГЦ выноса отвала в сторону и ГР у автогрейдера ДЗ-122.

6. Сколько ГЦ у скрепера ДЗ-172.

7. Сколько ГМ у ЭО-4225.

8. Что обозначает третья позиция в индексе ЭО.

9. На какой угол поворачивается ковш грейфера у ЭО-3323.

10. Сколько скоростей поворота платформы у ЭО-4111Б.

11. Назначение редукционного клапана ГС  катка ДУ-48Б.

12. Назначение тарировочного дозатора асфальтосмесительных установок.

13. Укажите несуществующий тип пылеулавливающих агрегатов асфальтосмесительных установок.

14. Тип разгружающего устройства автоцементовоза ТЦ-4.

15. Тип подающего узла автобетононасоса СБ-126А.

16. Назначение разгрузочного конвейера бетоносмесительной установки

СБ-109.

17. К какой группе относится копер СП-30.

18. Что означает тип ручной машины - фугальный.

19. Принцип работы машины для укрепления откосов ДЭ-16.

20. Какой тип снегоочистителей применяют для разработки очень плотного снега.

21. На какой машине комплекта ДС-110 использована канатная система.

22.На какой угол может поворачиваться верхний конвейер конвейера-перегружателя ДС-98А.

23. Сколько гидромоторов в ГС профилировщика ДС-108.

24. На какой машине комплекта ДС-110 установлены глубинные вибраторы.

25. У какого из приводов самый высокий КПД.

26. Что указывают на 1-ой позиции в маркировке канатов.

27. Какие канатные полиспасты дают выигрыш в скорости подъема груза.

28. К какой группе гидрооборудования относятся делители потока.

29. К какой серии маркировки относятся нерегулируемые АПН.

30. Что обозначает цифра в маркировке компрессорных станций.

31. К какой группе относятся кабельные краны.

32. К какой группе относятся консольно-балочные краны.

33. Сколько лебедок у крана КС-2561.

34. Сколько лебедок у крана КС-3571.

35. Расшифровать АСОН -1 (для автомобильных кранов).

36. Какие конвейеры применяют для перемещения крупнообломочных каменных материалов.

37. Какие конвейеры используют для вертикального перемещения материалов.

38. Какой способ обогрева применяют у автобитумовозов.

39. Сколько горелок у автобитумовоза ДС-138.

40. Каким образом обеспечивается подача топлива к вентилям горелок автобитумовоза ДС-138.

41. Каким образом осуществляется привод сушильного барабана афальтосмесительной установки.

42. К какой группе относится автогрейдер ДЗ-122Б7.

43. У какого из перечисленных автогрейдеров угол резания отвала изменяется гидроцилиндрами.

44. Что указывают на первой позиции в колесной формуле автогрейдеров АБВ.

45. Какой механизм автогрейдера ДЗ-122 приводится от гидромотора.

46. Какая из перечисленных трансмиссий является наиболее перспективной для дорожных катков.

47. В каком из ответов наиболее полно перечислены направления унификации машин комплекта ДС-110.

48. Что означают цифры в маркировке моноблочных гидрораспределителей Р-75-В3.

49. Чем, по сути, является гидрозамок в гидросистемах.

50. Как называется элемент перфоратора, где устанавливается шестигранный хвостовик бура.

51. Какая машина комплекта ДС-110 имеет в качестве рабочего органа 2-х секционную выглаживающую трубу.

52. Как называется элемент станка ударно-канатного бурения, где установлен оттяжной блок.

53. Вместимость цистерны автобитумовоза ДС-138.

54. Чем регулируют размер выходной щели щековых дробилок с простым движением подвижной щеки.

55. Каким образом у маркировщика ДЭ-3А регулируется ширина наносимой линии разметки.

56. Максимальная ширина линий разметки маркировщика ДЭ-3А.

57. Привод барабана шаровой мельницы.

58. Какой параметр является главным для бульдозеров.

59. Бульдозеры, какого тягового класса наиболее распространены в дорожном строительстве.

60. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол резания.

61. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол перекоса отвала.

62. Как называются элементы бульдозерного отвала, с помощью которых изменяют угол поворота отвала в плане.

63. Какие по форме отвалы чаще всего устанавливают на современные бульдозеры тягового класса 10 тС и более.

64. Что обозначает цифра 10 в маркировке трактора Т-10.01.

65. Что обозначает цифра 01 в маркировке трактора Т-10.01.

66. Сколько шаровых элементов в конструкции поворотного отвала бульдозера Б-10.01.

67. Какие элементы бульдозера связаны компенсатором отвалов конструкции ОАО «Промтрактор».

68. Какой параметр является главным для скреперов.

69. Какая из перечисленных операций не входит в рабочий цикл скрепера.

70. Основная конструктивная особенность ковша скрепера ДЗ-172.

71. Конструкция направляющего устройства задней стенки ковша скрепера ДЗ-172.

72. Сколько ножей у ковша скрепера ДЗ-172.

73. Тип подшипников ходовых пневмоколес скрепера ДЗ-172.

74. Какая колесная формула не применяется в конструкциях отечественных автогрейдеров.

75. У какого автогрейдера поворот отвала в плане осуществляется гидроцилиндрами.

76. Укажите марку не автогрейдера.

77. Какой из перечисленных механизмов автогрейдера позволяет смещать колею передних колес.

78. Какая из перечисленных трансмиссий не применяется в конструкциях отечественных автогрейдеров.

79. На какой угол может поворачиваться отвал автогрейдера ДЗ-201.

80. Какой двигатель устанавливается на автогрейдер ДЗ-98В.

81. Какая конструкция задней тележки применяется на автогрейдере ДЗ-122А.

82. У какого из перечисленных автогрейдеров колесная формула 1x3x3.

83. У какого из перечисленных автогрейдеров колесная формула 1x1x2.

84. Что указывают в цифровой части маркировки экскаваторов ТВЭКС - ЕК-18.

85. Что обозначают в буквенной части индекса экскаватора ТВЭКС – ЕК-14, буквой – К.

86. Какой тип рабочего оборудования одноковшовых экскаваторов самый распространенный в строительстве для копания траншей.

87. Какой привод ходовой части не используется в конструкциях современных одноковшовых экскаваторов отечественного производства.

88. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЕК-12.

89. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЕТ-18.

90. Сколько гидромоторов в приводе экскаватора ЭО-2626.

«Автомобили и тракторы».

1. Что называется литражом двигателя.

2. Что называется «мёртвой» точкой поршня.

3. Где устанавливаются уплотнительные резиновые кольца, исключающие попадание охлаждающей жидкости в масло у двигателей  А-41 и ЯМЗ-236.

4. За счёт чего уплотняется гильза цилиндра в блоке, чтобы не попадала охлаждающая жидкость в систему смазки двигателя КамАЗ-740.

5. Порядок затяжки болтов головки блока ДВС.

6. У каких ДВС коленвалы крепятся четырьмя болтами в блоке цилиндров.

7. У каких ДВС на коленвалах съёмные противовесы.

8. Для какой цели установлена шестерня посредине коленчатого вала двигателя А – 41.

9. Количество шатунных шеек коленчатого вала двигателя  Д – 245.

10. Чем удерживается коленвал двигателя КамАЗ – 740  от осевого смещения.

11. На каких ДВС установлены «уравновешивающие механизмы».

12. Чем обеспечивается уплотнение переднего конца коленвала ДВС.

13. У каких ДВС нижняя головка шатуна имеет косой разрез.

14. Разрешается ли разукомплектовывать крышки коренных подшипников  блока и шатунов ДВС.

15. Одинаково ли сечение головки и юбки поршня ДВС.

16. Для какой цели в замках поршневых колец должен быть зазор.

17. Количество коренных и шатунных шеек у коленвала ЯМЗ – 238.

18. Порядок установки поршневых колец на поршне.

19. Как подбираются поршни и шатуны при сборке ДВС.

20. Количество шатунов двигателя ЯМЗ – 240Б.

21. Отличие впускных и выпускных клапанов ГРМ ДВС.

22. Чем удерживаются распределительные валы ГРМ от осевого смещения.

23. Что такое перекрытие клапанов.

24. У каких ДВС на распредвалах имеется шестерня привода масляного насоса.

25. Где установлена шестерня привода распредвала ГРМ двигателя КамАЗ – 740.

26. У каких ДВС имеются декомпрессионные механизмы.

27. К чему может привести уменьшенный тепловой зазор клапанов.

28. Тип толкателей двигателей ЯМЗ – 236 и КамАЗ – 740.

29. Количество клапанов двигателя А – 01Т.

30. У каких ДВС коромысла ГРМ установлены на стойках, а не на оси коромысел.

31. Тип и количество термостатов двигателя ЯМЗ – 236.

32. Для какой цели в нижней части корпуса водяного насоса имеется контрольное отверстие.

33. В чём заключается неисправность, если ДВС горячий, а радиатор холодный.

34. У каких ДВС вентилятор системы охлаждения приводится во вращение гидромуфтой.

35. С чем соединены верхний и нижний бачки радиатора.

36. К чему может привести «перетянутый» ремень привода водяного насоса.

37. Можно ли смешивать масла различных марок и производителей при доливке их в ДВС.

38. Как очищается масло системы смазки ДВС.

39. В какие точки ДВС масло подаётся под постоянным давлением.

40. У каких ДВС в шатунах имеются сверления для смазки поршневого пальца.

41. У каких ДВС масло для смазки коромысел поднимается по штангам ГРМ.

42. Как осуществляется контроль уровня и давления масла в системе смазки ДВС.

43. Почему на ДВС с турбокомпрессором нельзя поднимать большие обороты при пуске и перед остановкой двигателя.

44. В чём отличие полнопоточных и неполнопоточных  центрифуг системы смазки ДВС.

45. Сколько секций  имеют  масляные насосы системы смазки ДВС, и куда они подают масло.

46. Какая смесь системы питания считается обедненной.

47. Какие системы карбюратора готовят обедненную горючую смесь.

48. О какой неисправности свидетельствует «провал» в работе ДВС при резком нажатии на педаль дроссельной заслонки.

49. Чем ограничиваются максимальные обороты двигателей ЗМЗ-511, и ЗИЛ-508.

50. Отличие трубопроводов системы питания дизельных двигателей низкого и высокого давления.

51. У какого ДВС на холостых оборотах два цилиндра работают, а два нет.

52. На ТНВД каких ДВС устанавливают муфты опережения впрыска топлива.

53. Сколько оборотов делает кулачковый вал ТНВД за десять оборотов коленвала ДВС.

54. Чем поддерживаются заданные обороты коленчатого вала ДВС.

55. Какие параметры изменятся при выкручивании регулировочного болта толкателя ТНВД.

56. Перечислите составные части пускового двигателя.

57. Какие операции выполняются перед пуском ДВС пусковым двигателем.

58. На каких автомобилях и тракторах устанавливаются однодисковые сцепления.

59. Привод сцепления автомобиля КамАЗ – 5320.

60. Регулировки сцеплений тракторов.

61. У какого трактора привод сцепления гидравлический и для выключения отжимные рычаги оттягиваются.

62. Тип КП трактора Т – 10.1.

63. У каких тракторов переключение передач происходит при остановке.

64. Назначение боковых люков коробок передач грузовых автомобилей.

65. Что запрещается при эксплуатации УКМ, чтобы его не вывести из строя.

66. Что позволяют УКМ и ходоуменьшитель при эксплуатации тракторов.

67. Что имеется для увеличения тяговых усилий  в  трансмиссиях  автомобилей и тракторов.

- Назначение карданной передачи.

- Принцип поворота трактора  Т – 10.1.

70. На каких тракторах устанавливается планетарный механизм поворота.

71. У какого трактора установлена гидравлическая система управления сцепления и поворота.

72. Причины выхода из строя межосевого дифференциала.

73. Как установлены и крепятся КП у тракторов ДТ – 75М, ДТ – 175, Т- 4М.

74. Место проверки натяжения гусеничной ленты трактора ДТ – 75М.

75. Чем регулируется натяжение гусеничной ленты у трактора Т – 10.1.

76. У каких автомобилей и тракторов рулевой механизм совмещен с гидроусилителем.

77. Принцип работы гидроусилителя рулевого управления автомобилей и тракторов.

78. Причина поломки передней крышки рулевого механизма и выдавливания сальника вала сошки.

79. Условия заправки и прокачивания системы гидроусилителя  рулевого управления.

80. Как избавиться от конденсата в пневмоприводе многоконтурной  тормозной системы.

81. Какой прибор выпускает воздух в атмосферу из энергоаккумуляторов при торможении стояночным тормозом.

82. Какая неисправность приводит к попаданию охлаждающей жидкости в пневмоприводе тормозной системы.

83. На чём основано действие гидровакуумного усилителя тормозов.

84. К чему может привести неправильная регулировка тормозных механизмов.

85. Что обозначают цифры в обозначении АКБ.

86. Основное отличие генераторов устанавливаемых на автомобилях и тракторах.

87. Какие реле-регуляторы устанавливаются  с генераторами ДВС автомобилей и тракторов.

88. Роль контактов в прерывателе-распределителе системы зажигания.

89. Что обозначают буква А и цифры в маркировке свечей зажигания.

90. Чем отличаются стартеры СТ – 130 (230) и СТ – 103А ( СТ – 142Б).

«Экономика отрасли»

1. Как называется зарплата за отработанное время с учетом доплат и надбавок, предусмотренных законом.

2. Как определяется остаточная стоимость основных фондов.

3. Важнейший показатель производства.

4. На какие виды прибыли подразделяется фактическая прибыль.

5. Какой показатель определяет, сколько рублей основных фондов приходится на 1 работающего.

6. Определить длительность оборота за квартал, если К=3.

7. Какие затраты относятся к переменным затратам .

8. Начисление амортизации основных фондов линейным способом.

9. Какие фонды переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции по частям по мере износа.

10. Как определить выработку продукции в единицу времени.

11. Как называется зарплата за 1 час работы.

12. В состав какой стоимости входят все затраты на приобретение, транспортировку и монтаж основных фондов.

13. Что включает в себя основная заработная плата.

14. Чистая прибыль предприятия.

15. Денежное выражение стоимости товара для потребителя.

16. Как определяется рентабельность предприятия СМР.

17. Что разрабатывается для определения объёма косвенных затрат.

18. Что относится к числу обобщающих показателей.

19. Что включается в состав оборотных средств.

20. Как определяется количество вспомогательных рабочих - повременщиков.

21. Как называется зарплата за единицу объёма выполненных работ.

22. Как определяется полная первоначальная стоимость основных фондов.

23. На какие показатели делится уровень производительности труда.

24. Как называется сумма прибыли предприятия от всех видов деятельности.

25. Какой износ основных фондов можно частично компенсировать ремонтом.

26. Кого можно отнести к функциональным руководителям предприятия.

27. К каким затратам отнести затраты на зарплату аппарата управления.

28. Зарплата при оплате труда  групп вспомогательных рабочих, которые оказывают существенное влияние на выработку основных работ.

29. Как называются издержки, от величины которых зависит объем производства и реализации продукции.

30. Имущественный наем, основанный на договоре о предоставлении имущества во временное пользование за определённую плату.

31. Как называется форма оплаты труда, за законченный в установленные календарные сроки объем.

32. Чему равна полная первоначальная стоимость основных фондов, если стоимость закупа 1500руб, затраты на перевозку 100руб., и монтаж 200руб.

33. Что можно отнести к предметам труда.

34. Что включает в себя балансовая прибыль.

35. Как называется износ основных фондов, вызванный развитием научно-технического прогресса.

36. Что включается в состав оборотных фондов.

37. Как называются затраты предприятия на производство работ.

38. Какие бывают налоги в зависимости от территориального уровня.

39. Определить выработку рабочего, если V работ = 37500руб, а численность рабочих = 250чел.

40. Как определяется себестоимость на 1 ч. час.

41. Укажите несуществующую форму оплаты труда.

42. Как определяется полная восстановительная стоимость основных фондов.

43. Что относится к средствам труда.

44. К какой прибыли относятся денежные средства, оставшиеся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов.

45. Старение основных фондов под воздействием эксплуатационной нагрузки и внешней среды.

46. Как определяется рентабельность предприятия по себестоимости.

47. Какие затраты относятся к косвенным затратам.

48. Какая бывает выработка в зависимости от периода времени, на который она рассчитывается.

49. Как определяется показатель фондоотдачи.

50. Как называется функция цены, которая отражает общественно необходимые затраты труда на выпуск и реализацию продукции.

51. Что включает в себя фонд заработной платы.

52. В состав какой стоимости входят все затраты на демонтаж основных фондов за вычетом выручки по цене лома.

53. Как называется сумма всех затрат на выпуск и реализацию продукции.

54. Что включает в себя чистая прибыль.

55. Как называется износ основных фондов, вызванный воздействием природно-климатических и технических условий.

56. Какой коэффициент определяет отношение фактической мощности оборудования к плановой мощности оборудования.

57. К каким затратам можно отнести затраты на сырье и материалы.

58. Кого можно отнести к линейным руководителям предприятия

59. Как определить количество основных рабочих, необходимых предприятию.

60. Как называются издержки производства, величина которых не зависит от объема производства и реализации продукции.

61. Как называется тип производства, которому свойственны непрерывность и относительно долгий период изготовления ограниченной номенклатуры однородной продукции в значительных количествах.

62. Какие операции выполняются в основных цехах.

63. Типы хозяйственных товариществ.

64. Виды производственной мощности.

65. Денежные средства, расходуемые на приобретение или обновление основных фондов.

66. Как определяется годовая сумма амортизационных отчислений.

67. Как определяется сумма "высвобожденных" или "замороженных" оборотных средств.

68. Как называется юридическое или физическое лицо, которое в соответствии с законом обязано платить все налоги государству.

69. Как определяется уровень механизации работ.

70. Как называется выплата за экономию материалов, увеличение объема выпускаемой продукции и повышение качества выполняемых работ.

71. Понятие производства.

72. Какой тип производства характеризуется одновременным производством широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой повторяется.

73. Форма акционерных обществ.

74. Определение среднегодовой производственной мощности.

75. Подоходный налог с физического лица.

76. Процесс перенесения стоимости основных средств на стоимость изготовленного товара.

77. Какие налоги относятся к прямым налогам.

78. Отчисление во внебюджетные фонды.

79. % накладных расходов.

80. Как называется сумма постоянных и переменных издержек.

81. Понятие производственной структуры предприятия.

82. Какой тип производства характеризуется малым объемом выпуска продукции, повторный выпуск и ремонт этой продукции не предусматривается.

83. Определение производственной мощности (в натуральных единицах измерения).

84. Активные основные средства.

85. От чего зависит сумма амортизационных отчислений.

86. Как рассчитывается прирост производительности труда.

87. Какие налоги относятся местным налогам.

88. Виды цены строительного объекта.

89. Как называется совокупность сборов, налогов, пошлин и других платежей, внутренних в установленном порядке.

90. За что выплачивается дополнительная заработная плата.

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

1. В каком правовом акте собраны законы, регулирующие гражданские правоотношения.

2. Кто являются участниками регулируемых гражданским законодательством отношений.

3. Кто является физическим лицом.

4. Юридическое лицо.

5. Что называется сделкой.

6. Права и обязанности человека, получающего доход помимо основной работы.

7. Чем является неправильный платеж налогов или уклонение от них.

8. Совокупность норм трудового права.

9. Какие воздействия предусмотрены трудовым законодательством для тех, кто совершает дисциплинарные проступки.

10. Какие льготы имеют несовершеннолетние в трудовой сфере.

11. Какая из перечисленных норм является юридической.

12. Чему должны помогать законы.

13. По достижении, какого возраста гражданин РФ приобретает активное избирательное право.

14. Каких представителей власти мы выбираем.

15. Уволенный без объявления причин, по прихоти начальства, гражданин обратился в суд и был восстановлен на работе. Обладание, какими правами обеспечило восстановление гражданина на работе.

16. Какой порядок фиксации прибывшего на новое место жительства соответствует правам человека.

17. На какой срок работника могут перевести по производственной необходимости выполнять другую работу, не предусмотренную трудовым договором.

18. Сведения, вносимые в трудовую книжку.

19. Испытательный срок при приеме на работу.

20. Документы, необходимые при приеме на работу.

21. Случаи полной материальной ответственности.

22. Исключительные случаи сверхурочных работ.

23. Срок предупреждения работников о предстоящем сокращении.

24. Куда необходимо обращаться при оформлении доверенности на право продажи жилья, если доверитель находится на лечении в стационаре.

25. Источники гражданского права.

26. Предельное число часов сверхурочных работ в году.

27. Партийность по Конституции РФ.

28. Какой суд является высшим органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам.

29. С какого момента трудовой договор считается заключенным.

30. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами в РФ.

«Охрана труда».

- Оплата листка нетрудоспособности для работающих во вредном производстве.

- Кто проводит вводный инструктаж по охране труда.

- Кто проводит первичный инструктаж на рабочем месте.

- Когда проводится внеплановый инструктаж.

- На какой срок и кем выдаётся наряд-допуск.

- Бытовая травма - это травма, произошедшая...

- В течение какого срока расследуется производственная травма.

- Какой документ является основным при учёте и расследовании несчастного случая.

- Какова норма освещённости при работах средней точности.

- Какая государственная инспекция осуществляет контроль над грузоподъёмными механизмами.

- Какова норма ПДК оксида углерода.

- Часовая кратность вентиляции, это:

- Что такое вытяжная вентиляция.

- Какова норма часовой кратности механической вентиляции.

- Какова санитарная норма шумов.

- Куда направляется сообщение о групповом несчастном случае, тяжёлом или со смертельным исходом.

- Кто образует комиссию по расследованию несчастного случая.

- Какие несчастные случаи подлежат расследованию и учёту на предприятии.

- На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда на предприятии.

- Кто осуществляет Государственный надзор и контроль над соблюдением законодательства по охране труда.

« Материаловедение».

1. Что произойдёт с диаметром отпечатка, если твёрдость образца увеличится?

2. Что происходит с твёрдостью белого чугуна, если в нём увеличится содержание   углерода?

3. Деталь изготовлена из чугуна с содержанием углерода одинаково. Чугун серый, ковкий, высокопрочный. Прочность детали из какого чугуна будет самая высокая и почему?

4. В каком ответе правильно указано, что обозначает число в марке стали Ст3?

5. К какой группе защиты металлов от коррозии относится плакирование?

6. Укажите сплав, обладающий лучшими антифрикционными свойствами?

7. Какой характер электрического тока обеспечивает наилучшее качество сварки?

8. Расшифруйте марку электрода Э 13/55?

9. Какое свойство нежелательно для электродной обмазки?

10.Коленчатый вал ДВС Сталь 45. Какую структуру желательно убрать нормализацией для повышения прочности?

11.Какое свойство меди снижает её применение в электропромышленности?

12.Какое свойство металлов не относится к технологическим?

13.Какой вид анализа позволяет определить кристаллическую решётку в металле?

14.Каким методом определяют дефекты, расположенные на большой глубине детали.

15.Указать неисправимый дефект, появляющийся вследствие увеличения температуры при объёмной закалке.

16.Укажите способ контроля качества химико-термической обработки.

17.В каком ответе не изменяется твёрдость детали после химико-термической обработки?

18.Развитие какого вида коррозии обычно способствует царапанье детали из металла?

19.Какую исходную структуру необходимо брать для изготовления магнита?

20.Причина образования отбеливания при сварке чугунной детали?

«Эксплуатационные материалы».

1. Методы переработки нефти?

2. От чего зависит испаряемость бензина?

3. Зависимость цетанового числа от периода задержки воспламенения?

4. Состав сжиженных газов?

5. Фракционный состав нефти?

6. Виды присадок?

7. Смазочные свойства масел?

8. Классификация и обозначение моторных масел?

9. Классификация масел по международным стандартам?

10. Обозначение трансмиссионных масел?

11. Группы трансмиссионных масел по эксплуатационным свойствам?

12. Функции гидравлических масел?

13. Маркировка охлаждающих жидкостей?

14. Состав тормозных жидкостей?

15. Виды лакокрасочных материалов?

16. Маркировка лакокрасочных материалов?

17. Эксплуатационные свойства покрытий?

18. Нормирование ТСМ?

19. Вулканизация резины?

20. Назначение присадок?

«Метрология, стандартизация и сертификация».

1.Как  называют  размер, указанный  на  чертежах.

2.Как называется  характеристика  точности  у гладких  цилиндрических  деталей.

3.Указать, по какой  посадке  выполнено  соединение  деталей: 45H11/d10.

4.Указать  величину  шага  в  резьбовом  соединении: М12х1,5 – 6H/6g.

5.В  какой системе  выполнена  посадка: 50Р6/h6?

6.В  каких  ответах  допущены ошибки в нанесении отклонений?

7.Какой метод применяется при измерении рычажной скобой?

8.Какой  метод применяется  при  измерении  микрометром?

9.Определить  годность  детали  к  сборке: Dmax=42,034мм,

Dmin=42,009мм,

Dд=42,01мм.

10.Как  называется  отклонение  формы  деталей, когда проявляются  отклонение  от круглости  и  смещение  центра  поперечного  сечения  детали  относительно  базовой  оси?

11.К  какому  виду  отклонений  относится  седлообразность?

12.Какой  способ  обозначения  точности  указан  на  чертеже?

13.Как  называется  параметр  шероховатости, определяемый  по  десяти  точкам ( пяти  выступам  и  пяти  впадинам ) ?

14.Как  называется  метод  измерения, когда  по  шкале  прибора  сразу  получают значение  измеряемой  величины?

15.Указать  величину бокового  зазора  зубчатой  передачи.

16.Указать  точность  изготовления  детали.

17. Какой  размер  называют  действительным?

18.Как  называется  сочетание  буквы  и  цифры , указываемых  справа  от  номинального  размера: 45к6?

19.Указать  вид  шпоночного  соединения.

20.Как  называется вид  нагружения  колец  подшипников  качения,  при  воздействии  нагрузки  на  всю  окружность  дорожки  качения?

«Правила и безопасность дорожного движения».

1. Какие знаки отменяют сигналы светофора?

2. Какие знаки требуют обязательной остановки?

3. В каких случаях разрешается пересекать сплошные линии горизонтальной разметки?

4. Обязаны ли водители подавать сигналы указателями поворота при движении на территории предприятий?

5. В каких случаях Вам разрешается выезжать за пределы крайней правой полосы, если скорость Вашего транспорта  40км/ч.?

6. В каком ответе указан случай, когда на перекрёстке запрещён обгон?

7. В каких случаях можно произвести остановку, стоянку частично или полностью на тротуаре граничащего с проезжей частью?

8.  В каких случаях трамвай не будет иметь преимущества, если пути движения пересекаются с безрельсовым транспортным средством?

9. В каком ответе указана ситуация, когда можно двигаться не включая ближний свет фар или противотуманные фары?

10. С какой из перечисленных неисправностей Вы  обязаны устранить неисправность на месте или следовать к месту ремонта?

11. В каких случаях запрещается эксплуатировать транспортные средства по внешним световым приборам?

12. С каким из перечисленных повреждений можно эксплуатировать шину грузового автомобиля?

13. В каком ответе правильно указана укомплектованность грузового а/м с разрешённой массой более 3,5т по требованию правил?

14. Что подразумевается под остановочным путём?

15. Как изменяется длина тормозного пути от; загрузки, скорости, на спуске, на подъёме?

16. Чем опасно длительное торможение на спуске с выключенной передачей?

17. Как изменяется величина центробежной силы при движении на повороте?

18. В каком случае может образоваться «Водяной клин» на мокрой дороге?

19. Как воспринимается скорость встречного автомобиля в тёмное время суток и в пасмурную погоду?

20. Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?

«Основы строительных технологий, эксплуатации и содержания автомобильных дорог».

1. Определить ширину полосы движения для дороги с интенсивностью 1350 авт/сут.

2. Определить ширину обочины для дороги с интенсивностью движения 2350 авт/сут.

3. Определить проектную отметку на ПК 5+00, если известно: проектная отметка на  ПК 4+00   Нпр - 100,0 м., уклон проектной линии i = +0,010.

4. Определить проектный уклон, если известно : проектная отметка на ПК 3+00 Нпр - 100,0 м., а на ПК 4+00  Нпр - 102,0 м.

5. Какой слой дорожной одежды перераспределяет нагрузку от транспортных средств на большую площадь, тем самым, уменьшая удельную нагрузку на грунт.

6. Какой слой дорожной одежды обеспечивает коэффициент сцепления, защищает от атмосферных осадков, предохраняет от истирания дорожную одежду.

7. На какую ширину устраивается асфальтобетонное покрытие.

8. Каким способом отсыпается земляное полотно из разнородных грунтов.

9. Какой способ разработки сосредоточенных выемок применяется в стесненных условиях.

10. Какие операции выполняются только после полной отсыпки земляного полотна до проектной отметки.

11. Какие катки применяются на начальной стадии уплотнения асфальтобетонного покрытия (прикатки).

12. Какие виды катков применяются для уплотнения земляного полотна.

13. При каком способе устройства слоев из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими, получаются более качественные слои.

14. Как изменяются качество уплотнения и число проходов катка при устройстве слоев дорожной одежды из фракционированного щебня с каждой последующей фракцией.

15. Какое цементобетонное покрытие является наименее материалоемким при одинаковых нагрузках.

16. Какой из материалов применяется для устройства усовершенствованного облегченного покрытия.

17. Как называется комплекс мероприятий, направленных на поддержание эксплуатационных качеств дороги.

18. Как называется комплекс мероприятий, направленных на восстановление эксплуатационных качеств дороги.

19. Как называется комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных качеств дороги.

20. Какой из перечисленных комплексов работ не входит в квалификацию работ по ремонту и содержанию дорог как самостоятельный вид.