## Slide 1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ В РОССИИ И СНГ, МИРЕ
Практическая конференция
«Техническое перевооружение карьеров»
Москва, 2010 г.

## Slide 2
ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ОТРАСЛЬ
РОССИИ И СТРАН СНГ

## Slide 3
Парки технологических экскаваторов железорудных карьеров
Средняя вместимость ковша по железорудной отрасли 8,5 м3

## Slide 4
Парки технологических экскаваторов железорудных карьеров
Основу экскаваторных парков (более 95%) составляют
экскаваторы ООО «ИЗ-КАРТЭКС»: ЭКГ-8И, ЭКГ-10 и их модификации
Предприятие | Вместимость ковша среднесписочного экскаватора куб. м
ОАО "Лебединский ГОК" | 8,2
ОАО "Михайловский ГОК" | 9,6
ОАО "Стойленский ГОК" | 7,8
ОАО "Олкон" | 9,5
ОАО "Карельский окатыш" | 9,8
ОАО "Ковдорский ГОК" | 9,1
ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий" | 9,8
ОАО "КоршуноВский ГОК" | 9,0
ОАО "Полтавский ГОК" | 9,7
ОАО " Ингулецкий ГОК" | 8,2
ОАО "Центральный ГОК" | 7,6
ОАО "Южный ГОК" | 8,0
ОАО "Северный ГОК" | 9,1
ОАО "Соколовско-Сарбайское ГПО" | 9,0

## Slide 5
Формирование парков экскаваторов железорудных карьеров
Динамика поставок экскаваторов в железорудную отрасль
10,7
9,8
9,4
10,2
8,4
8,0
7,7
7,8
244
105
37
20
80
95
162
115
0
50
100
150
200
250
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
годы поставки
шт.
Средняя вместимость ковша, м3
Поставлено экскаваторов, шт.

## Slide 6
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Динамика показателей и перспективы добычи
В планах управляющих компаний железорудных ГОКов рост добычи к 2015 г.
более чем на 100 млн. т (23%) к уровню 2007 г.

## Slide 7
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Грузоподъемность технологических самосвалов
ПО «БелАЗ» с 2004 г. ежегодно отгружает на железорудные карьеры РФ и СНГ
40-60 ед. БелАЗ-75131 грузоподъемностью 136 т.
Для условия оптимальной погрузки (3-5 ковшей) БелАЗ-75131 требуется экскаватор
класса ЭКГ-20 с вместимостью ковша 18-20 куб. м.
Структура парка технологических самосвалов
железорудных карьеров РФ-СНГ по
грузоподъемности
более 140 т
1%
120-136 т
80%
менее 100 т
19%

## Slide 8
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Эффективность эксплуатации экскаваторов
Эффективность эксплуатации экскаватора повышается
с увеличением вместимости ковша.
Параметр | ЭКГ-10 | ЭКГ-12К | ЭКГ-15 | ЭКГ-20 | ЭКГ-30
Вместимость ковша, куб. м | 10 | 12 | 15 | 18 | 28
Срок службы, лет | 17 | 20 | 17 | 20 | 20
Годовая производительность (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 1,23 | 1,66 | 2,50 | 3,51
Производительность за весь срок службы (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 1,41 | 1,66 | 2,88 | 4,04
Средняя себестоимость экскавации (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 0,89 | 0,97 | 0,79 | 0,75

## Slide 9
Формирование парков экскаваторов железорудных карьеров в 2005-2009 гг.
Предприятие | Производитель | Модель | Кол-во | Ковш, куб. м
Arcelor Mittal Кривой Рог | TEREX/O&K | RH170 | 3 | 14,5
Карельский окатыш | KOMATSU | PC3000 | 1 | 14
Ковдорский ГОК | HITACHI | EX 3600 | 1 | 21
Коршуновский ГОК | KOMATSU | PC4000 | 1 | 19
 | LIEBHERR | R 994 | 1 | 15,3
Полтавский ГОК | KOMATSU | PC3000 | 2 | 14
Северный ГОК | HITACHI | EX 3600 | 1 | 15
ССГПО | TEREX/O&K | RH-120E | 4 | 17; 21
 | HITACHI | EX-5500 | 1 | 27
 | HITACHI | EX3600 | 2 | 21
Российские производители ООО «ИЗ-КАРТЭКС» и МК «Уралмаш» в 2005-2009 гг.
не могли предложить экскаваторы с вместимостью ковша более 15 куб. м и
опытом эксплуатации на добыче железных руд.

## Slide 10
РОССИЯ И СТРАНЫ СНГ
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

## Slide 11
Парки технологических экскаваторов угольных разрезов
Средняя вместимость ковша по угольной отрасли 10,1 м3

## Slide 12
Предприятие | Вместимость ковша среднесписочного экскаватора на вскрыше и добыче, м3
ОАО "СУЭК" | 7,6
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | 10,8
ОАО "УК "Южный Кузбасс" | 12,3
ЗАО "Черниговец" | 10,0
ОАО "Междуречье | 9,5
ОАО "ХК "Якутуголь" | 24,0
ТОО "Богатырь Комир" | 8,7
УД "Борлы" | 8,6
ЗАО "Майкубен-Вест" | 9,0
ОАО "Узбекуголь" | 9,3
Парки технологических экскаваторов угольных разрезов
Экскаваторы ООО»ИЗ-КАРТЭКС» составляют более 60% парка технологических
экскаваторов угольных разрезов (ЭКГ-8И, ЭКГ-10 и их модификации).
С 1980-х годов применяются экскаваторы с ковшом вместимостью 20 и более куб. м:
ЭКГ-20 (МК «Уралмаш»), 201M, 301M (Marion-Bucyrus), P&H2300, P&H2800
(P&H Mining Equipment), с 2000-х годов гидроэкскаваторы PC5500, PC8000 (KOMATSU),
RH200(TEREX), R994,R9350 (LIEBHERR), EX3600(HITACHI).
В 2009 г. поставлены P&H 4100XPC (56 куб. м), 495HR(46 куб. м).

## Slide 13
Формирование парков экскаваторов угольных разрезов
Динамика поставок экскаваторов на угольные разрезы РФ-СНГ
19,3
13,3
13,6
9,4
9,1
7,8
7,1
7,0
74
19
232
22
128
132
174
184
0
50
100
150
200
250
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
годы поставки
шт.
Средняя вместимость ковша, м3
Поставлено экскаваторов, шт.

## Slide 14
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Планы управляющих компаний и гос. программы развития угольной отрасли
предполагают до 2013 г. рост добычи угля более чем на 25 млн. т (к 2008 г.) и объемов вскрышных работ более 220 млн. куб. м

## Slide 15
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Грузоподъемность технологических самосвалов
ПО «БелАЗ» с 2004 г. ежегодно отгружает на угольные разрезы РФ и СНГ
60-80 ед. БелАЗ-75131 грузоподъемностью 136 т,
40-60 ед. БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 т.
Поставлено 5 ед. БелАЗ-75600 грузоподъемностью 320 т.
Для условия оптимальной погрузки (3-5 ковшей):
БелАЗ-75131 - экскаватор класса ЭКГ-20 с вместимостью ковша 22-24 куб. м;
БелАЗ-75306 - экскаватор класса ЭКГ-30 с вместимостью ковша 32-38 куб. м,
БелАЗ-75600 - экскаватор класса ЭКГ-50 с вместимостью ковша 50-55 куб. м.
Структура парка технологических самосвалов угольных
разрезов РФ-СНГ по грузоподъемности
прочие
9%
220 т
30%
130 т
61%

## Slide 16
Факторы, определяющие тенденции рынка экскаваторов
Эффективность эксплуатации экскаваторов
Параметр | ЭКГ-10 | ЭКГ-12К | ЭКГ-15 | ЭКГ-20 | ЭКГ-30 | ЭКГ-50
Вместимость ковша, куб. м | 10 | 14 | 15 | 24 | 32 | 55
Срок службы, лет | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20
Годовая производительность (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 1,4 | 1,7 | 3,34 | 4,8 | 6,8
Производительность за весь срок службы (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 1,6 | 1,64 | 3,6 | 5,5 | 7,8
Средняя себестоимость экскавации (в относительных единицах к ЭКГ-10) | 1 | 0,77 | 0,97 | 0,68 | 0,58 | 0,55
Эффективность эксплуатации экскаватора повышается
с увеличением вместимости ковша.

## Slide 17
Формирование парков экскаваторов угольных разрезов в 2005-2009 гг.
Предприятие | Марка экскаватора | Произво-дитель | Кол | Ковш м3
ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" | ЭКГ-1500Р | ИЗ-КАРТЭКС | 1 | 18
 | РН 2800 | P&H | 3 | 33
 | РН 4100 |  | 1 | 56
 | R 9350 | LIEBHERR | 5 | 18
 | RH-200 | TEREX/ O&K | 2 | 26
 | EX-3600 | HITACHI | 1 | 22
 | PC-5500 | KOMATSU | 1 | 31
 | PC-4000 |  | 1 | 21
ОАО "УК "Южный Кузбасс" | РН 2800 | P&H | 3 | 33
 | PC-4000 | KOMATSU | 2 | 21
ОАО "Междуречье | РН 2800 | P&H | 1 | 33
ОАО «УК «Якутуголь» | РС-5500 | KOMATSU | 2 | 22
 | PC-8000 |  | 4 | 35
ОАО «СУЭК» | 495HR | Bucyrus | 2 | 46
ОАО «Кузбасская Топливная Компания» | РН 2300 | P&H | 3 | 26
Поставки экскаваторов по вместимости ковша
на угольные разрезы РФ и СНГ в 2005-2009 гг.,
шт.
12м
3
; 6
15м
3
; 10
18м
3
; 6
21м
3
; 5
22м
3
; 3
26м
3
; 5
33м
3
; 7
35м
3
; 4
46м
3
; 2
56м
3
; 1
8м
3
; 10
10м
3
; 14

## Slide 18
ВЫВОДЫ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА ЭКСКАВАТОРА:
Перспективы роста объемов добычи и вскрышных работ.
Структура парка технологических самосвалов.
Эффективность эксплуатации экскаватора повышается с увеличением
вместимости ковша.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ РФ И СНГ:
В железорудной отрасли –
потребность в экскаваторах класса ЭКГ-20, ЭКГ-30.
В угольной отрасли –
потребность в экскаваторах класса ЭКГ-20, ЭКГ-30, ЭКГ-50.

## Slide 19
ДОБЫЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПОТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

## Slide 20
РОТОРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ
ТОО «БОГАТЫРЬ КОМИР»,
уголь, Казахстан
ОАО «СУЭК»,
Тугнуйский, Березовский, Бородинский, Назаровский разрезы

## Slide 21
Комбайн 2500SМ на разработке известняка в ОАО «Михайловскцемент» (Евроцемент груп)
Добыча известняка в ОАО «Кавказцемент» (Евроцемент груп)
Технические характеристики | 2500 SM | 4200 SM
Ширина фрезерования | 2,5 м | 4,2 м
Глубина фрезерования | 0 — 600 мм | 0 — 830 мм
Мощность двигателя | 783 кВт | 1194 кВт
Рабочая масса | 100,5 т | 182,0 т
Преимущество:
Безвзрывная добыча с дроблением до размера -50 мм.
Производительность 100-160 тыс. т/мес.
Карьерные комбайны WIRTGEN
Комбайны послойного фрезерования

## Slide 22: Машины послойного фрезерования (проект Ижорского завода)
Проектные параметры МПФ-350, МПФ-500
Наименование параметра | Ед. изм. | Типоразмер | 
 |  | МПФ-350 | МПФ-500
Номинальная производительность (в рыхлой массе) | Куб. м/час | 350-400 | 700-800
Расчетный диапазон прочности на сжатие отрабатываемых пород (при номинальной производительности) | МПа | 70-80 | 65-75
Высота отрабатываемого слоя | м | 0,3-0,4 | 0,5-0,6
Рабочая масса | т | 75-100 | 150-200

## Slide 23
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МИРОВОГО РЫНКА ЭКСКАВАТОРОВ

## Slide 24
Мировые тенденции развития мехлопат
BUCYRUS+P&H | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-02 | 03…08
Всего | 302 | 244 | 204 | 196 | 121 | 130
<20 м3 | 189 | 124 | 68 | 30 | 32 | 9
21-30 м3 | 107 | 69 | 48 | 24 | 9 | 0
31-40 м3 | 4 | 51 | 66 | 51 | 7 | 21
41-49 м3 | 0 | 0 | 20 | 91 | 29 | 7
≥50 м3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 44 | 93
средневзвеш.ковш, м3 | 17,0 | 19,8 | 25,4 | 34,7 | 36,9 | 35,7
max ковш, м3 | 50 | 35 | 64 | 47 | 59 | 63

## Slide 25
Мировые тенденции развития гидроэкскаваторов
Гидроэкскаваторы с max ковшами 43-44 куб. м – RH400 Terex (O&K) - 1998-2002 гг.
 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-02 | 03-08
Всего | 21 | 124 | 381 | 593 | 525 | 1088
<20 м3 | 21 | 122 | 346 | 517 | 410 | 734
21-30 м3 |  | 2 | 34 | 66 | 96 | 249
31-39 м3 |  |  | 1 | 9 | 14 | 89
≥40 м3 |  |  |  | 1 | 5 | 16
средневзвеш. ковш, м3 | 13,7 | 12,3 | 13 | 15 | 16,8 | 18,8
max ковш, м3 | 15 | 30 | 35 | 43 | 44 | 42

## Slide 26
 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-02 | 03…08
средний ковш ЭКГ, м3 | 17,0 | 19,8 | 25,4 | 34,7 | 36,9 | 43,0
max ковш ЭКГ, м3 | 50 | 35 | 64 | 47 | 59 | 63
средний ковш ЭГ, м3 | 13,7 | 12,3 | 13 | 15 | 16,8 | 18,8
max ковш ЭГ, м3 | 15 | 30 | 35 | 43 | 44 | 42

## Slide 27
Всего автосамосвалов грузоподъемности, т | 78-82 гг. | 83-87 гг. | 88-92 гг. | 93-97 гг. | 98-02 гг. | 03…08 гг.
 | 875 | 1175 | 2698 | 4723 | 3912 | 7336
<136 | 418 | 488 | 1010 | 1572 | 1564 | 2951
≥136<180 | 444 | 651 | 1182 | 1694 | 671 | 1040
≥180<240 | 7 | 33 | 503 | 1395 | 1180 | 2385
≥240<320 | 6 | 3 | 3 | 62 | 359 | 594
≥320 |  |  |  |  | 138 | 366
Мировые тенденции развития автосамосвалов
Динамика грузоподъемности автосамосвалов,
поставленных на горные предприятия в 1978-2008 гг., т
167
167
155
150
140
133
363
290
250
270
270
363
0
100
200
300
400
78-82
83-87
88-92
93-97
98-02
03…08
годы поставки
Грузоподъемность, т
средняя грузоподъемность, т
max грузоподъемность, т

## Slide 28
CODELCO-NORTE/CHUQUICAMATA (Чили)
1977-1992 гг. P&H 2800 (21-26 куб. м) – 14 шт.
1989-1993 гг. P&H 2100 (15 куб. м) – 7 шт.
1997 г. P&H 4100 (43 куб. м) – 2 шт.
2000 г. P&H 4100XPB (56 куб. м) – 3 шт.
2006 г. BUCYRUS 495HR (56 куб. м) – 2 шт.
1986-1990 гг. CATERPILLAR789 (гр. 154 т) – 39 шт.
1992 г. CATERPILLAR789 (гр. 177 т) – 19 шт.
1996-1999 гг. CATERPILLAR793С (гр. 218 т) – 7 шт.
1998-2006 гг. KOMATSU 930Е (гр. 290 т) – 72 шт.
2001-2002 гг. LIEBHERR T282 (гр. 327 т) – 16 шт.
2003-2007 гг. LIEBHERR T282B (гр. 363 т) – 15 шт.
В 2002 г. компания CODELCO объявила конкурс на разработку автосамосвала грузоподъемностью 560 т.
Оборудование крупнейших в мире карьеров

## Slide 29: Мировые тенденции рынка экскаваторов
Структура парка мощных карьеров изменяется в сторону увеличения доли крупных типоразмеров экскаваторов (к 2020 г. прогнозируются мехлопаты с ковшом до 100 куб.м. под самосвалы до 1000 т).
Наибольшим спросом пользуются канатные экскаваторы с ковшами, вмещающими 50 куб. м и выше.
На машины с меньшими ковшами – спрос растет на гидравлические экскаваторы и колесные погрузчики.
Доля гидравлических экскаваторов класса 10-20 куб.м. в мировом парке останется преобладающей (среднегодовые поставки гидравлических машин по количеству в 3-4 раза и более превышают поставки мехлопат).
Гидроэкскаваторы унифицируются под электрический и дизельный привод.
В парках увеличиваются доли обратных гидравлических лопат.

## Slide 30: Мировые тенденции рынка экскаваторов
У гидравлических экскаваторов, как и у канатных, прослеживается тенденция роста вместимости ковша (создаются модели массой 800 и более тонн и вместимостью ковша до 43 м3).
Потребность в крупных гидравлических экскаваторах ограничена по причинам:
  невозможность селективной разработки тонких пластов,
  небольшая скорость перемещения по сравнению с меньшими типоразмерами,
  сравнимая с канатными машинами цена при меньшем в 2-3 раза сроке службы,
  высокая по сравнению с мехлопатами себестоимость экскавации.
Все типы современных экскаваторов в парках оснащаются микропроцессорными системами диагностики, мониторинга функций и системами глобального позиционирования GPS.
Наблюдается тенденция оснащения мощных электрических мехлопат приводом переменного тока.

## Slide 31
ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ

## Slide 32
P&H Mining Equipment
In-Pit Crusher-Conveyor (IPCC) – мобильная установка «дробилка-конвейер»,
производительность 10-12 тыс. т/час.
Совместный проект 2008 г. P&H Mining Equipment, Continental Stamler и Continental Conveying.
Включает:
экскаватор класса P&H 4100,
дробильно-конвейрную установку на базе экскаваторной гусеничной тележки,
систему управления типа P&H Centurion.
В качестве дробилки используется сайзер.
Поставка первого образца планируется в 2011 г.

## Slide 33
Bucyrus International
Напорный механизм Bucyrus HydraCrowd
на базе экскаватора серии 495.
Преимущества:
Замена HydraCrowd через 24 мес. (канаты – 1 раз в 3 мес., кремальерные шестерни – 1 раз в 6 мес.).
Возможность регулирования усилия и скорости напора в широком диапазоне.
Эффект от применения - $ 5 млн./год.

## Slide 34
Новый 800-тонный карьерный экскаватор R 9800
На выставке MINExpo 2008 в Лас-Вегасе «LIEBHER» представил карьерный экскаватор R 9800.
Рабочий вес экскаватора составляет 800 тонн, а номинальный объем ковша - от 38 до 42 м³ при плотности материала 1,8 т/м³.
Первая машина поставяется в 2009 г. в Австралию.
LIEBHERR

## Slide 35
LIEBHER
T 282 является самым большим в мире самосвалом с приводом переменного тока.
Грузоподъемность 360 т
Макс. эксплуатационный вес 592 т
Макс. скорость передвижения 64 км/час
Привод переменного тока Siemens / Liebherr

## Slide 36
Insert
Picture
Here
196651 Россия,
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский Завод
тел. (812) 322-8732
факс (812) 322-8761
ООО «ИЗ-КАРТЭКС» - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР